## Slide 1: UTILIZAÇÃO DE POLÍMEROS CATIÔNICOS PARA CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DE FILTROS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CICLO COMPLETO
Os ensaios de clarificação foram realizados em jarteste, variando-se a dosagem de polímero catiônico com diferentes velocidades de sedimentação para que fosse possível relacionar a turbidez e a concentração de Escherichia coli com tais parâmetros.
Os resultados obtidos para valores de turbidez e Escherichia coli da água clarificada da ETA em função da dosagem de polímero e diferentes velocidades de sedimentação estão apresentados nas Figuras 1 e 2, respectivamente.
Isadora Alves Lovo ISMAIL, Eduardo Cleto PIRES
Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto – SP – Brasil, eng.isadoralovo@gmail.com, ecpires@sc.usp.br
OBJETIVOS
Analisar a qualidade da água de lavagem de filtros (ALF) proveniente de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) convencional e propor seu tratamento por clarificação utilizando-se polímero catiônico.
MATERIAL E MÉTODOS
Definiu-se a ETA a ser avaliada, coletou-se água em diversos pontos para caracterização físico-química e microbiológica e realizaram-se ensaios de clarificação com aplicação de polímero catiônico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a caracterização físico-química e microbiológica, a ALF apresentou valores elevados para bactérias heterotróficas (380 UFC/mL), coliformes totais (790 UFC/100mL) e Escherichia coli (640 UFC/100mL), evidenciando seu elevado grau de patogenicidade.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos nos ensaios de clarificação evidenciaram a necessidade do tratamento adequado da ALF. O tratamento da ALF com adição de polímeros mostrou que, quanto maior a dosagem de polímero e menor a velocidade de sedimentação, maior a remoção de turbidez, parâmetro recomendado para avaliar a qualidade da ALF. Além do mais, houve diminuição na concentração de Escherichia coli na ALF após o tratamento proposto.
Fig. 1. Turbidez da água clarificada em função da dosagem de polímero e diferentes velocidades de sedimentação.
Fig. 2. Concentração de Escherichia coli da água clarificada em função da dosagem de polímero e diferentes velocidades de sedimentação.