## Slide 1
A compostagem dos resíduos de poda tem contribuído para o desenvolvimento sustentável do município. Resíduos dos serviços públicos de limpeza urbana estão sendo reciclados produzindo adubo orgânico. A matéria orgânica atua ciclicamente, retornando ao meio ambiente através da aplicação do composto nas praças e hortas comunitárias. A redução das emissões de GEE foi comprovada, favorecendo o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
A Influência da compostagem nas emissões totais de GEE considerando os resíduos sólidos urbanos foi analisada considerando dois cenários:
Real: com tratamento por compostagem da poda e
Fictício: sem a compostagem, com o envio da poda para aterro com recuperação de gás e produção de energia.
O cenário real com a compostagem apresentou emissões menores de GEE comparado com a opção sem a compostagem, com reduções de 0,5% em 2019 e 2,7% em 2020 e 2021 (Fig.2). Com relação a manutenção das áreas verdes, a economia do município com a utilização do composto produzido atingiu valores acima dos 28 mil reais anuais.
Anna Katarina do N. ÁVILA¹, Maria de Fátima G. OLIVEIRA², Erka Sathiko TAKATA¹, Kaio Oliveira ARAUJO¹
Prefeitura de Camaragibe, Camaragibe-PE, Brasil, kavilabrasil@gmail.com, erikatakatabio@hotmail.com, kaioambiental@gmail.com
CEASA, Recife-PE, Brasil, mariade.fatima@ceasape.org.br
Utilização do PROCESSO DE COMPOSTAGEM PARA TRATAMENTO
DOS RESÍDUOS DE PODA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
Um pátio de compostagem para o tratamento dos resíduos de poda foi implantando em 2019 em Camaragibe visando: a redução dos custos de transporte e destinação dos resíduos para aterro, a redução das emissões de GEE contribuindo para o plano de descarbonização do Estado e a redução dos custos com a aquisição de adubos para as praças e hortas.
Objetivos
O processo empregado é o natural aplicando frequência regular de reviramento com aeração mecânica. 4 toneladas de resíduos são dispostos por dia em leiras após separados dos recicláveis e troncos. As emissões dos GEE foram investigadas utilizando ferramenta disponibilizada pela ProteGEEr, projeto de cooperação técnica Brasil- Alemanha.
A utilização da compostagem para o tratamento dos resíduos de poda comprovou eficiência na redução das emissões de GEE. 2.902 toneladas de resíduos de poda tratados entre 2019 e 2021 evitaram a emissão de 70 toneladas de CO2-eq (Fig.1).
Metodologia
Resultados
Chart: Toneladas CO2-Eq
| 2019 | 2020 | 2021
com compostagem | 35792.8208 | 35973.403 | 38951.6705
sem compostagem | 35970.6198 | 36987.9085 | 40039.7747
Fig. 2. Influência da utilização da compostagem nas emissões totais de GEE (2019-2021)
Conclusões
Fig. 1. Emissões de GEE no processo de compostagem (2019-2021)
Chart: Toneladas de CO2-eq
| 2019 | 2020 | 2021
Débitos | 23 | 127 | 125
Créditos | -6 | -32 | -32
Líquido | 17 | 95 | 93
2019
2021
2020