## Slide 1
Avaliação da qualidade da água do rio fervença – ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA)
João Vitor SCHLOGEL1, Juliana PIETROBELLI2, Ramiro MARTINS3,4
1. ESTiG, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal, joao.schlogel@gmail.com. 2. Departamento de Engenharia Química, UTFPR, Paraná, Brasil, jpietrobelli@utfpr.edu.br 3. ESTiG-DTQB, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, rmartins@ipb.pt. 4. LSRE-LCM - Laboratory of Separation and Reaction Engineering – Laboratory of Catalysis and Materials, Faculty Institutoof Engineering, University of Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 4200-465 Porto, Portugal
INTRODUÇÃO / OBJETIVO
O principal objetivo deste trabalho é utilizar o índice de qualidade de água da National Sanitation Foundation para avaliar a qualidade de água do Rio Fervença, na zona envolvente à cidade de Bragança, localizada no norte de Portugal.
O IQA permite, através da análise de diversos parâmetros físicos, químcos e biológicos, e do emprego de artifícios matemáticos, determinar a qualidade da água de um rio em apenas um simples número.
METODOLOGIA
O índice consiste na análise de nove parâmetros : Oxigênio Dissolvido, pH, Sólidos Totais, Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Turvação, Fósforo Total, Azoto Total, Temperatura e Coliformes Fecais.
Os valores registados ou determinados em laboratórios são convertidos em sub-índices, e com isso um valor de 0 a 100 para a qualidade da água do ponto de coleta é obtido a partir de uma função de agregação [Eq. 1].
[Eq.1]
onde: WQI: (Indice de qualidade de água, varia de 0 a 100); qi: sub-índice definido para cada parâmetro (varia de 0 a 100); wi: peso definido para cada parâmetro (varia de 0 a 1); n: número de parâmetros.
ÁNALISE DO RIO FERVENÇA / RESULTADOS
Foram definidos, estrategicamente, cinco locais de amostragem ao longo do Rio Fervença: P1. 41º47’37.6’’N, 6º47’15.3’’W; P2. 41º47’54.9’’N, 6º46’16.7”W; P3. 41º47’54.6’’N, 6º45’54.0’’W; P4. 41º48’17.0’’N, 6º45’26.6’’W; P5. 41º48’04.5’’N, 6º44’38.4’’W.
As campanhas de amostragem serão realizadas mensalmente, entre janeiro/2022 e junho/2022.
Os valores médios obtidos em laboratório de janeiro/2022 a abril/2022 para cada parâmetro e ponto de coleta do rio estão indicados na Tabela 1.
Tabela 1. média dos resultados dos parâmetros do IQA , do P1 ao P5, de janeiro à abril, 2022.
CONCLUSÃO
A comparação dos parâmetros de indicação de poluição citados acima mostra a influência que a cidade de Bragança possui no rio Fervença, já que os valores são cada vez maiores a medida que o rio escoa pela cidade (ponto 1 até 5). O ponto 5, após a ETAR de Bragança, indica os maiores níveis de poluição.